## Slide 1
第 0 期实验汇报
100 Ah NMC 模板 · 一阶等效电路 · 合成数据对照
英飞凌 demo 短窗口不够当过关，我们补 SOC 与电阻怎么拆

## Slide 2
结论
第 0 期已经做完。A 到 H 都有正式数字，可以进第 1 期。
这期不是再做一个更炫的小网。
英飞凌 demo 放 300 秒可以报 SOC 1% 以内；时间一拉长，容量错和电流零偏会把安时拉开。
要先证明：电阻表该不该改、该怎么改。不能只看电压变好，更不能只看五分钟的 SOC。

## Slide 3
英飞凌 demo 不够好，窗口还太短
现场结构：3×8×2 小网，电阻 = 规格书点 + 网络残差。电压偏过 10 mV 就按拍反传。
对外放了大约 300 秒，SOC 误差报 1% 以内。
300 秒在 1C 上只走约 8 个百分点 SOC。容量错 5%，或零偏 5 A，积分都只有约 0.4 个百分点，还在 1% 里。
这不是估准了，是安时误差还没长出来。车上是快充几十分钟、停车几小时，不是 300 秒展台。

## Slide 4
300 秒结构上验不出积分误差
错配 | 300 秒、1C 上安时会偏 | 进不进 1%
容量打九五折 | 约 0.44 个百分点 | 进
5 A 电流零偏 | 约 0.42 个百分点 | 进
容量错 10% | 约 0.93 个百分点 | 刚进
要让 5% 容量错配顶破 1%，净安时得超过约 19 Ah：1C 大约 11 分钟，0.3C 大约 38 分钟。

## Slide 5
同一套错配，拉到两小时
错配 | 安时终点 | 卡尔曼终点 | 开环电压
容量 95 Ah | −3.16 pp | +0.04 pp | 21.9 mV
容量 105 Ah | +2.86 pp | +0.08 pp | 9.5 mV
5 A 零偏 | −10.0 pp | +1.40 pp | 143 mV
工况：0.3C 放电 2 小时。仿真仍是 100 Ah。
安时跑飞；卡尔曼用电压把 SOC 钉回去。若再把电压误差写进电阻，SOC 和内阻一起飞。

## Slide 6
跑飞之后，会停在真值 +3% 附近
开环安时不会自己停。能稳住，说明 demo 用电压在往回拉。
停在 +3% 而不是 0，是 10 mV 死区折到中段开路电压斜率上。
中段大约每 3 mV 对应 1% SOC：10 mV ÷ 3 mV ≈ 3%。
这不是容量刚好错了 3%。那种误差会随安时继续长。
我们的卡尔曼没有这道 SOC 死区。同样打到 105 Ah，安时 +2.86 pp，滤波终点只有 +0.08 pp。

## Slide 7
我们要补的不是小网，是这三件事
1. 时间拉长以后，SOC 还能不能钉住。用卡尔曼吃端电压，不要让电阻头去跟斜坡。
2. 电压对不上时，到底该不该改电阻表。四种「新」不能用同一套验收。
3. 不要照搬「过 10 mV 就每 0.1 秒反传」。那是没回放时的展台折中。
一律再训练，新年份电压往往会降，旧工况的表却被改坏。

## Slide 8
实验怎么设
对象：100 Ah NMC 模板，不是某一款商用电芯。数字用来比方法。
电路：一阶 Thevenin。网络只出 R0、R1，电容钉死。
增量损失：开环电压误差。滤波把电压贴回去之后的残差不拿来训练。
训练网格大约 10 分钟一条，带边沿和回弹。小时级另做，不进训练集。

## Slide 9
每种错配都用同一套五档
档 | 做什么 | 适合什么时候
冻结 | 权重完全不动 | 其实没有新东西
合集重训 | 旧网格和新数据一起再训 | 旧数据还在、想重拟合
回放 | 新年份为主，抽一部分旧轨迹 | 补一块新区域、保住旧区域
只微调 | 只扫新年份 | 容易把旧表改坏
缩放 | 只学两个正数乘子 k0、k1 | 整张表幅度变了、形状还在

## Slide 10
A. 整张电阻 ×1.15
档 | 新年份 | 旧网格 | 乘子
冻结 | 23 mV | 4 mV | —
缩放 | 约 7 mV | 22 mV | 约 1.20，两通道齐
只微调 | 6 mV，最好 | 18 mV | 两通道不齐
结论：整体涨阻，只动两个乘子。旧网格变差是缺寿命维的正常结果，不是遗忘失败。

## Slide 11
B. 填洞 −10 °C C. 同分布再贴
B 舰队没见过 −10 °C。冻结：新 10 mV，旧 7.5 mV。回放 / 重训把新温区降到旧集量级。缩放两个乘子朝反方向走。
结论：缺温区，用回放或重训，不要缩放。
C 舰队其实已经见过这一档。冻结新 6 mV、旧 4 mV。只微调新年份削了零点几毫伏，旧集抬约 10%。
结论：同分布再贴，正确动作是不更新。只报新年份电压会假装成功。

## Slide 12
E. 这一趟表偏 F. 小时级门控
E 仿真仍是新电芯，只把表上的 R0 乘 1.2。关掉滤波慢偏置，休息 SOC 被拉约 0.5 pp；打开后偏置约 −160 µΩ，SOC 回来。不要当成老化去改整张表。
F 健康长恒流：开环 1.2 mV，门控拒绝。零偏 5 A、容量打九五折：门控会通过，但滤波电压仍亚毫伏，安时已经漂了。
结论：门控通过 ≠ 该改电阻。长恒流加停车不是增量主集。

## Slide 13
G. 寿命因子 0.90 H. 真值是二阶
G 电阻、电容按寿命因子乘，开路电压和容量先不动。R0 大约 ×1.10，R1 大约 ×1.15。缩放两个乘子分别对着这两个数，不相等不是拆错通道。
结论：缺寿命维的涨阻，仍走缩放。不要和容量掉、二阶电路第一次叠在一起。
H 生成器多一条约 90 秒的慢极化，估计器不读。开环从 1 mV 到 12 mV，回弹后段留下 7–15 mV 同号慢尾巴。
结论：这是缺一条时间常数，不是表幅度错了。不要用二阶电压去增量一阶网络。

## Slide 14
先看开环电压，再决定动哪一层
你看到的 | 该做什么 | 不该做什么
几乎没高 | 冻结 | 再训练
各温区边沿都大，像电流×多出来的电阻 | 只学两个乘子 | 解冻整张网
只在没覆盖的温度大 | 回放或重训 | 缩放
回弹后段同号慢尾巴 | 允许残差，不增量 | 写成内阻
开环大、滤波健康、安时在漂 | 先查分流器和容量 | 拆 R0 / R1
只有这一趟边沿大 | 滤波慢偏置 | 立刻改网络

## Slide 15
事先四个问题
同分布再训练，会不会假装成功？会。只报新年份电压，微调看起来赢了。
激励不足时电压变好，会不会把电阻拆错？会。现有门控挡不住零偏和容量错。过了门也不许拆通道。
测量列相对真值列偏多少？墙仍是电阻幅度。底板差约 3.6 mV，主因是训次没对齐。这题只答了一半。
开环残差长什么样？一阶看二阶真值，回弹后段是第二指数，大约 7–15 mV。不是增量对象。

## Slide 16
完成度，和下一期
按计划，A 到 H 已齐。可以进入第 1 期。
这期故意没做：不换循环骨干，不把网络塞进卡尔曼，不升二阶，不写 MCU 固件。
记下了但还没补：测量列 / 填洞舰队只训了 100 轮；小时级没有强行微调。不影响结题口径。
下一期：滑窗更新（没边沿、没回弹就不走一步）；每芯一个很小的残差头，纯涨阻时不该赢过两个乘子。